О.Г. Шидакова-Каменюка, канд.техн.наук, доц. (ХДУХТ, Харків)

О.М. Шкляєв, асп. (ХДУХТ, Харків)

А.Л. Рогова, канд. екон. наук, доц. (ПУЕТ, Полтава)

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАСІННЯ ЧІА НА ЯКІСТЬ КРЕМОВО-ЗБИВНИХ ЦУКЕРКОВИХ МАС

Особливістю сучасного кондитерського ринку є високий рівень споживання шоколадних виробів порівняно з іншими видами продукції. За статистичними даними близько 25% цього сегменту складають шоколадні цукерки, у тому числі кремово-збивні. Зважаючи на їх низьку фізіологічну цінність, актуальними є дослідження, спрямовані на розробку технологій кремово-збивних цукерок покращеного нутрієнтного складу.

Перспективним видом сировини для харчової продукції є насіння чіа (Salvia hispanica L.). Вітчизняними та зарубіжними дослідниками відзначається, що насіння чіа характеризується широким спектром корисних властивостей, які зумовлені особливостями його хімічного складу. Крім того, для цієї сировини характерні високі функціонально-технологічні властивості (водоутримувальна, жироутримувальна, жироемульгувальна здатність тощо), що дозволяє використовувати цю добавку також для регулювання технологічних характеристик об’єктів харчової індустрії.

Для розкриття технологічного потенціалу насіння чіа вважали за доцільне вивчити можливість його використання в технології кремово-збивних цукеркових мас у цілому та подрібненому стані. Ціле насіння чіа вносили на стадії отримання збитої білкової маси у кількості 30 та 40% від маси сухого альбуміну. Насіння попередньо гідратували разом з альбуміном упродовж 10 хв. Подрібнене насіння чіа вводили на стадії отримання емульсійного напівфабрикату в кількості 30, 40 та 50% від маси жиру. На відповідну кількість зменшували рецептурне дозування білкової та жирової складових. Проведено оцінку впливу насіння чіа на щільність, міцність та органолептичні характеристики структурованих кремово-збивних цукеркових мас (табл. 1).

Встановлено, що внесення 30% цілого та 30% подрібненого насіння сприяє зменшенню щільності кремово-збивної цукеркової маси. Зазначене можна пояснити високими піноутворювальними, жироутримувальними та жироемульгувальними властивостями добавки. За подальшого збільшення дозування добавки (зразки № 2 та № 3) значення показнику щільності дещо зростає, але порівняно з контролем залишається меншим на 5,0 %.

Таблиця 1

Вплив насіння чіа на щільність та міцність структурованих кремово-збивних цукеркових мас (n=5, P≥0,95, (=3…4 %)

| Зразки структурованих кремово-збивних цукеркових мас | щільність, г/см3 | міцність, г |
| --- | --- | --- |
| Контроль без добавки | 0,600 | 580 |
| Дозування добавки, % від маси сухого білку* (% від маси жиру**) |
| Ціле* 30% та подрібнене** 30%, зразок №1 | 0,560 | 590 |
| Ціле* 30% та подрібнене** 40%, зразок №2 | 0,570 | 610 |
| Ціле* 40% та подрібнене** 30%, зразок №3 | 0,570 | 610 |
| Ціле* 40% та подрібнене** 40%, зразок №4 | 0,600 | 630 |
| Ціле* 40% та подрібнене** 50%, зразок №5 | 0,640 | 660 |

Відмічається, що зазначені зразки характеризуються однаковими значеннями цього показника. Зразок №4 за показником щільності знаходиться на рівні контрольного. Цукеркова маса з максимальним вмістом добавки (зразок №5) має значення щільності на 6,7% вище відносно контролю. Згідно технологічної документації показник щільності для збивних мас легкого типу не повинен перевищувати 
0,620 г/см3. Зразок №6 не відповідає цим вимогам. Підвищення показнику щільності у разі збільшення дозування насіння пояснюється його більш високою порівняно з цукерковою масою щільністю – 
1,069 г/см3. Певною мірою це зумовлює і підвищення міцності зразків з добавкою. Також, слизові речовини насіння чіа здатні утворювати драглі. Зважаючи на те, що рецептурна кількість агару при приготуванні кремово-збивних цукеркових мас не змінювалася, це спричиняє збільшення загальної кількості драглеутворювачів в системі. Зазначене сприяє збільшенню міцності досліджуваних зразків.

Оцінка органолептичних показників якості структурованих кремово-збивних цукеркових мас показала, що зразки №1–4 характеризуються дрібно-пористою пишною структурою. За збільшення дозування добавки колір набуває більш темного забарвлення, збільшується кількість вкраплень насіння, підсилюється горіховий смак та запах. Структура зразку №5 є найбільш ущільненою, пористість його стає нерівномірною, консистенція тягуча не властива збивним цукеркам легкого типу.

Таким чином, для забезпечення високої якості кремово-збивних цукеркових мас рекомендовано вносити ціле насіння чіа у кількості 40 % від маси сухого яєчного альбуміну, а подрібненого – 40 % від маси жиру з відповідним зменшенням їх рецептурного вмісту.